# Hydraulický zvedák

## Instrukční příručka

1.Používání:

Tento zvedák pracuje na hydraulickém principu. Protože je pevný, menší,má nižší hmotnost a náplň, může se používat pro jednoduché mobilní operace.Je vhodný pro automobily,traktory … atd.

Zvedák je určen pro svislé zvedání nahoru ne vžak do stran nebo dolů.

Možnost použití zvedáku je při okolní teplotě –20 až + 45 °C a nesmí se použít v místech ,kde může být kyselina,žiravina nebo jiné korozivní plyny.

2.Parametry:

| Parametr Model | Kapacita (tuna) | Min.výška (mm) | Výška zdvihu (mm) | Výška šroubu (mm) | Max. výška (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QYL 10 (ZH – 10) | 10 | 200 | 130 | 60 | 390 |
| QYL12 (ZH – 12) | 12 | 210 | 145 | 70 | 410 |
| QYL16 (ZH - 16) | 16 | 225 | 160 | 75 | 445 |
| QYL20 (ZH - 20) | 20 | 230 | 160 | 70 | 460 |
| QYL32 (ZH - 32) | 32 | 285 | 210 | - | 480 |

3. Konstrukce zvedáku

1. Podstavec

2. Přepouštěcí ventil

3. Bezpečnostní ventil

4. Kroužek

5. Píst

6. Pístnice

7. Olejová zátka

8. Hydraulický válec

9. Olejová nádrž

10. Horní víko

11. Prodlužovací šroub

12. Kroužek

13. Hydraulická pumpa

14. Píst hydraulické pumpy

15. Hydraulický olej

4. Návod k použití

a) Před zvedáním otočte přepouštěcí ventil doprava zajišťovací pákou.

b) Vložte operační páku do pouzdra hydr. pumpy.Pohybem nahoru – dolů se píst začne zvedat až do požadované výšky.

c) Pomalým otáčením přepouštěcího ventilu doleva zajišťovací pákou píst klesne.V případě rychlého otáčení přepouštěcího ventilu,muže dojít k pádu zvedaného předmětu..

5. Poznámky

a) Tento zvedák je určen pro zvedání.

b) Nesmí zvedat více než je určeno.

c) Zvedák se musí použít na pevné rovné ploše.

d) Zvedák se zatíží v průběhu zvedání.

e) Nesmí se použít několik zvedáků najednou,aby se zabránilo rozdílnému zatížení.

f)V případě použití zvedáku při okolní teplotě –5 až +45°C se musí použit hydraulický olej N15(GB443-84) a při teplotě

-5 až –20°C se musí použít smíchaný olej -bobbin-

g) Osoba, která zvedák používá, musí být seznámena s bezpečnostními předpisy.

6.Údržba

a) V případě dolití nebo výměny hydr. oleje,musí zvedák být ve vodorovné poloze.

b) Údržbu má provádět kvalifikovaná osoba.

c) V případě, že existují v oleji vzduchové bubliny,stačí otevřít olejovou zátku.

7. Bezpečnostní pokyny

a) Uživatel musí pracovat dle tohoto návodu k používání

b) Tento zvedák je určen pro zvedání

c) Zvedákem se nesmí zvedat větší hmotnost, než která je určena k danému typu zvedáku

d) Je nezbytné, aby obsluha mohla sledovat zvedák a břemeno při všech pohybech

e) Je zakázáno pracovat pod zdviženým břemenem vez toho, aniž by bylo zajištěno dalšími odpovídajícími prostředky!

f) Zvedák se musí použít pouze na pevné rovné ploše

g) Zvedák se zatíží až v průběhu zvedání

h) Je zakázáno jakkoli manipulovat s bezpečnostním ventilem – položka č. 3 výkresu !!!

i) Při zvedání zajistěte vozidlo proti posuvu – zatáhněte ruční brzdu a zajistěte kola klíny. Vozidlo musí být na rovné ploše

j) Nesmí se použít několik zvedáků najednou, aby se zabránilo rozdílnému zatížení

k) V případě použitá zvedáku při okolní teplotě -5 až +45°C se musí použít hydraulický olej N15 (GB443-84) a při teplotě -5°C až -20°C se musí použít smíchaný olej (řidší)

l) V případě úniku oleje zabraňte kontaminaci půdy nebo vodních zdrojů

m) Osoba, která zvedák používá, musí být seznámena s obecnými bezpečnostními předpisy

8. Likvidace

Po skončení životnosti zvedáku z něj vypusťte olej. Se separovanými částmi (kov, olej) naložte v souladu s předpisy o likvidaci odpadů, platnými v době likvidace zvedáku – odevzdejte do příslušné sběrny specializované na oleje a kovy.

Výrobce: Jiaxing Jinteng Mechanical Industrial Corporation

Xitang Qiao town 314305 Haian Country, Zhejiang Prov. People´s Republic of China